## Slide 1: LoRaWAN ChirpStack

## Slide 2: Contenido
Componentes de ChirpStack
Instalación
  Instalación en docker
  ChirpStack Gateway Installation Guide
  Conectar un dispositivo

## Slide 3: ChirpStack
https://www.chirpstack.io/
Componentes open-source para redes LoRaWAN
Interfaz Web para gestión de dispositivos
APIs de integración
Interfaz web ChirpStack

## Slide 4: Gateway
packet-forwarder Gateway-Bridge
Packet-forwarder:
Reenvía los paquetes LoRa al gateway-bridge
Gateway Bridge:
Convierte el protocolo del Packet Forwarder en JSON o formato de datos Protobuf
Puede estar integrado en el gateway o en el servidor

## Slide 5
MQTT Broker:
Comunicación entre el gateway y en network server mediante MQTT (p.ej. Eclipse Mosquitto)
Network Server:
Communication con el application server via gPRC
Application
MQTT Broker
Network Server
Application Server
Integration HTTP, MQTT, InfluxDB,
gPRC API,...
Application Server:
Varias implementaciones disponibles para conectar con aplicaciones

## Slide 6: Arquitectura de Chirpstack

## Slide 7: Instalación

## Slide 8
Dependencias auxiliares:
MQTT broker: instalaremos mosquitto
Redis: Una DB in-memory utilizada para almacenar datos temporales
PostgreSQL: Base de datos para almacenamiento a largo plazo

## Slide 9
A INSTALAR

## Slide 10
Conectar el gateway a ChirpStack:
Para añadir el gateway a Chirpstack, debemos hacer login en el Application Server.
Tres pasos necesarios:
  Añadir el Network Server en la pestaña “Network-servers”
  Añadir un Gateway-profile en la pestaña “Gateway-profiles”
  Añadir el gateway en la pestaña “Gateways”
http://localhost:8080/ default username: admin default password: admin

## Slide 11
Conectar el gateway a ChirpStack:
Añadir el Network Server:
  Nombre del Network Server
  Dirección:puerto del Network Server
Añadir un Gateway Profile
  Asignar un nombre al Gateway Profile
  Habilitar canales de acuerdo a los LoRaWAN Regional Parameters
  Asignar a un Network Server

## Slide 12: Gateway Installation Guide
Conectar el gateway a ChirpStack:
Añadir el Gateway:
  Gateway Name
  Gateway Description
  Gateway ID
  Network Server
  Gateway Profile

## Slide 13
Requisitos:
Antes de conectar un dispositivo al sistema, debemos conocer la siguiente información:
DevEUI: Identificador asignado por el fabricante
Versión de LoRaWAN MAC implementada por el dispositivo
Revisión de los Regional Parameters implementada por el dispositivo
También es necesario, según el método de activación, conocer los siguientes datos:
ABP: OTAA:
Device address • Device root-keys
Session Keys

## Slide 14: Contents
Componentes de ChirpStack
Conectar un dispositivo

## Slide 15: Connecting a Device
Podemos añadir nuevos dispositivos en su pestaña de la interfaz web del Application Server:
Pasos para añadir un dispositivo:
Crear un perfil de servicio en la pestaña “Service-profiles”
Crear un perfil de dispositivo en la pestaña “Device-profiles”
Crear una aplicación en la pestaña “Applications”
Añadir un dispositivo en la aplicación que hemos creado
http://localhost:8080/ default username: admin default password: admin

## Slide 16: Connecting a Device
Crear un Service Profile:
El Service Profile es el “contrato” entre un usuario y la red. Describe las características habilitadas para los usuarios del Service Profile y la cantidad de mensajes que pueden ser enviadas sobre la red.

## Slide 17: Connecting a Device
Crear un Device Profile:
Un Device Profile define las capacidades y parámetros de inicio que necesita el Network Server para configurar el servicio de acceso radio LoRaWAN. Esta información debe ser proporcionada por el fabricante del dispositivo.

## Slide 18: Connecting a Device
Crear un Device Profile:
Definimos el método de activación en la pestaña “JOIN”
Ajustes de las ventanas de downlink RX1 y RX2
Lista de frecuencias de canales predefinidos de fábrica del dispositivo
Ajustes de dispositivos Class-B (si lo soporta)
Ajustes de dispositivos Class-C (si lo soporta)

## Slide 19: Connecting a Device
Crear una Aplicación:
Una aplicación es una colección de dispositivos con el mismo propósito o del mismo tipo

## Slide 20: Connecting a Device
Añadir un dispositivo:
Dentro de una aplicación podemos crear dispositivos
Device EUI: Identificador del dispositivo por el fabricante
Application Key: Proporcionada por el fabricante, aunque la podemos cambiar en el dispositivo

## Slide 21: Connecting a Device
Flujo de mensajes:
El flujo de los mensajes LoRa recibidos y transmitidos por el gateway puede consultarse en la sección “gateway” de la interfaz web
El flujo de los mensajes LoRaWAN puede consultarse en la sección de “application” de la interfaz web

## Slide 22: Connecting a Device
Flujo de mensajes:
Un mensaje LoRaWAN se divide en 3 partes
RX info: contiene información sobre la calidad de la señal recibida, como RSSI y SNR
TX info: incluye información sobre los parámetros LoRa como el spreading factor, code rate, bandwidth y frecuencias
Payload
RX info
TX info
payload
TX info
payload
DOWNLINK
UPLINK

## Slide 23: Connecting a Device
Flujo de mensajes en un join por OTAA:
Join Request
Contiene el joinEUI, devEUI y devNonce para calcular las claves de sesión
Join Accept
Contiene datos cifrados como JoinNonce, NetID y DevAddr
JoinRequest:
JoinAccept:

## Slide 24: Connecting a Device
Flujo de mensajes después de un join:
En este ejemplo, se transmitieron varios uplinks sin confirmación tras el join
A cada uplink le sigue un downlink con parámetros de red para el dispositivo
“RX ParamSetupReq”: establece la frecuencia y el data rate de la segunda ventana de recepción
“RX TimingSetupReq”: establece el delay entre el final de la recepción de un uplink y la apertura de la primera Ventana de recepción
Parámetros de red adicionales como el duty cycle máximo o añadir nuevos canales
Se puede consultar una lista de los comandos MAC en la LoRaWAN Alliance
Uplink:
Downlink:

## Slide 25: Connecting a Device
Flujo de mensajes después de un join:
Existen dos frame counters que llevan la cuenta de los frames de uplink y downlink:
FcntUp: Número de uplinks, transmitidos e incrementados por el dispositivo en el campo “fCnt”
FcntDown: Número de downlinks, transmitidos e incrementados por el network server en el campo “fCnt”
Si el dispositivo o el network server reciben un mensaje con un frame counter inferior al último, el mensaje se ignora
Uplink:
Downlink:

## Slide 26: Connecting a Device
Flujo de mensajes ADR:
Si el flag ADR está a 1, el network server puede enviar parámetros como el spreading factor, potencia y canales utilizables por el dispositivo.
Uplink:
El bit ADR es uno -> ADR está activo
Spreading factor 12

## Slide 27: Connecting a Device
Flujo de mensajes ADR:
Un downlink sigue con un comando “LinkADRReq” para activar nuevos parámetros en el dispositivo:
dataRate: 5
txPower: 5
chMask: canales habilitados; 0, 1, y 2 son canales obligatorios

## Slide 28: Connecting a Device
Message Flow ADR:
Next uplink message adapted the parameters from the ADR request
“LinkADRAns” includes acknowledgments of the changed power, data rate, and channel mask.
The network server changes transmission parameters until suitable parameters in terms of connectivity and battery efficiency is achieved

## Slide 29: Connecting a Device
Message Flow:
Si un dispositivo se estabiliza, tras varias respuestas a un uplink con parámetros y ajustes de transmisión ya no siguen downlinks.